|  | ; ; ; . Установка спутниковой антенны самостоятельно на Ямал-201 C-диапазон ; ; . ; ; ; . ; Монтаж и настройка антенны на Ямал-201 в Бийске 1) Место установки выбираем с таким расчётом, чтобы было абсолютно открыто направление на спутник, в Бийске это – Юг. Мешают любые предметы, как-то: деревья, столбы, дома и т.п. Ухудшение качества приёма пропорционально площади затенения поверхности тарелки. При этом провода (даже высоковольтные) практически не мешают. Надо иметь ввиду, что при настройке потребуется корректировка направления антенны, поэтому она должна иметь запас для поворота как по вертикали, так и по горизонтали. Если трудно определиться с местом установки антенны, то направление на спутник можно определить, попробовав поймать спутник с другого места, где более открытое пространство. Например с земли или с любой плоской поверхности. После чего уже определиться с направлением на спутник и наклоном тарелки и возможно ли будет поймать спутник на месте установки. 2) Для настройки антенны на спутник проще всего сориентироваться по уже настроенным антеннам посмотрев куда падает тень от конвертора. Если есть компас – можно сразу установить направление строго на Юг, затем поймать сигнал регулируя только наклон антенны. Можно воспользоваться программой 3) Собираем антенну. Первоначальный набор деталей выглядит так: Где: 1 - лепестки антенны; 2 - "ноги" и т.п. антенны; 3 - кольца, большее - опорное, меньшее - верхнее кольцо; 4 - конверторы С-диапазона; 5 - комплект фурнитуры - болтов, гаек, хомутов и т.п. Сборка антенны осуществляется в следующем порядке: Вначале собирается сам отражатель (дальше "тарелка"). Если в комплекте есть шайбы - ставить их обязательно (дополнительная прочность ещё никому не помешала).Проще собирать по 2 половины так: После чего обе половины соединяются между собой и протягиваются все болты, кроме болтов крепления хомутов к тарелке. Наиболее напряжённые места, такие, как края лепестков и места крепления хомутов, желательно укрепить не только шайбами, но и контргайками. Следующий шаг - сборка опорной конструкции антенны (дальше - "нога"). После чего ногакрепиться на выбранном месте установки антенны при помощи хомута, установленного со стороны регулировочной штанги. Это нужно, чтобы при установке тарелки вся конструкцияне перевесила и не упала вперёд. Крепление осуществляем при помощи хомутов, имеющихся в комплекте, и анкерных болтов. Чаще всего анкерные болты, поставляемые в комплекте, годятся только для крепления антенны на бетонных поверхностях. Для крепления на поверхностях из других материалов, как и на вертикальных стенах, приходится подбирать крепёжные элементы. Следующий этап - монтаж тарелки на ногу. После чего собираем "паука" - облучатель с конвертором и штангами крепления данной конструкции в предназначенное для этого место - в фокусе антенны. После сборки "паука" закрепляем его в предназначенное для него место, присоединяем кабель к конвертору и ставим его на место с учётом подвижности. Головка в прямофокусном облучателе закрепляется так, чтобы внутренняя труба выступала ~ на 2 см. Плоскость колец облучателя должна быть параллельна плоскости среза тарелки, головка должна смотреть точно в центр отверстия. Деполяризатор ставить не надо - первоначальный поиск и захват сигнала производится без него. 4) Поиск и захват сигнала со спутника осуществляется по наиболее сильному транспондеру. В меню тюнера выставляется частота гетеродина конвертора, равная 5150 МГц. Выставляются данные самого сильного транспондера. На Ямале 90° в.д. это - Газкомовский пакет. Его данные: частота - 3645 МГц, скорость - 28000, FEC - 3/4. Желательно тюнер прописать на уже настроенной антенне где-либо у друзей. Но можно настроить оборудование и на ненастроенном тюнере (см. п. 6). Настройка производится по пункту меню "Уровень сигнала" (Scan и т.п.). Современные тюнеры имеют обычно 2 шкалы уровня. Первая шкала - "Уровень (Сигнал)" - показывает уровень ПЧ на входе тюнера. Вторая - "Качество" - показывает уровень полезного сигнала с заданными параметрами (частота, скорость и FEC). Уровень на первой шкале включает в себя как полезный сигнал со спутника, так и шумы головки, эфирные шумы, шумы всех устройств на пути от головки до тюнера. Чаще всего до подключения головки уровень равен "0" и становится больше нуля при её подключении. Некоторые тюнеры имеют только одну шкалу, но часто на них при захвате полезного сигнала цвет шкалы меняется, например становится из серого жёлтым. Первоначальный поиск осуществляем по первой шкале. Уровень на ней увеличивается при приближении к спутнику. Поиск осуществляем методом сканирования сектора, в котором, как предполагается, находится спутник. Когда тюнер поймает сигнал со спутника, появится уровень по второй шкале - "Качество". Дальнейшую настройкуведут по второй шкале по максимуму сигнала. После настройки на максимум сигнала вставляют деполяризатор, регулируют его положение и можно переходить к Юстировке (п. 5). Деполяризатор - чаще всего это диэлектрическая пластина в волноводе конвертора. Позволяет преобразовывать круговую поляризацию сигнала со спутника в линейную, которую с большей эффективностью может принять конвертор. Материал деполяризатора - фторопласт, или, что чаще всего, стеклотекстолит. Устанавливается он в трубу облучателя в положение 45° относительно приёмного зонда (штыря) в головке. Если в волноводе головки есть предназначенные для этого пазы, деполяризатор вставляется в них. Если после установки деполяризатора уровень сигнала пропал, либо уровень его значительно упал - измените положение деполяризатора на 90°, либо поменяйте поляризацию транспондеров в настройках тюнера, вертикальную на горизонтальную и наоборот. 5) Тонкая настройка или юстировка осуществляется путём корректировки положения трубы облучателя, её поворота, положения деполяризатора, тонкой корректировки направления самой антенны. Всё производится по кругу пару раз до достижения максимально возможного сигнала. После чего тюнер прописывается на остальные пакеты. Потом производится контроль уровня по всем каналам. В случае низкого уровня на слабых транспондерах ещё раз производится юстировка антенны, уже по уровню слабых каналов. 6) Настройка на ненастроенном тюнере. Сейчас многие тюнеры в меню ручного поиска канала уже имеют одну, а то и две шкалы - "Уровень"(Сигнал) и "Качество". По ним и осуществляем поиск спутника. Как только сигнал пойман, появится "Качество". Надо зафиксировать на несколько секунд положение антенны и нажать кнопку "Поиск" для того, чтобы каналы прописались. Если у тюнера в меню ручного поиска только одна шкала - ориентируемся на достижения максимального уровня по ней, после чего приписываем транспондер. Некоторые модели тюнеров позволяют вбить и запомнить данные транспондеров, не имея сигнала. В таком случае прописываем транспондер, переключаемся в режим просмотра уровня сигнала и веём настройку антенны, как на прописанном тюнере. Следует так же принять во внимание, что градуировка шкал различна как на тюнерах разных производителей, так зачастую и у разных моделей одного производителя. Поэтому некорректно сравнение процентов "Качества" двух различных моделей тюнеров. ; . ; ; . ; ; ; . ; . |  |
| --- | --- | --- |